Esercizio: Schedule

In un impianto avviene la miscelazione di tre sostanze, A, B e C, per produrre tre miscele. Le quantità di sostanze componenti che sono disponibili ogni giorno per la miscelazione sono note e costanti. E’ nota la composizione percentuale di ogni miscela. E’ nota anche la quantità di ogni miscela che l’impianto può ottenere per ogni unità di tempo. Sono noti infine i prezzi di vendita delle miscele.

L’impianto funziona a ciclo continuo 24 ore al giorno. Tuttavia può produrre una sola miscela per volta. Inoltre la produzione di ogni tipo di miscela deve essere eseguita all’interno di una finestra temporale: sia per l’istante di inizio della produzione che per l’istante di fine della produzione di ogni tipo di miscela esistono dei limiti minimi e massimi. Le tre produzioni di miscela vengono eseguite una volta al giorno senza interruzione sempre nello stesso ordine: prima la miscela 1, poi la 2, poi la 3.

Si vuole trovare il modo di massimizzare i ricavi nel rispetto di tutti i vincoli.

Formulare il problema, classificarlo e risolverlo con i dati del file SCHEDULE.TXT. Discutere ottimalità e unicità della soluzione.

E’ possibile aumentare la quantità di sostanza C disponibile al prezzo di 500 Euro/ettolitro. E’ conveniente aumentare il rifornimento? In che quantità? Con quale vantaggio in termini di ricavo?

=========================================================

I prodotti sono 3 e le materie prime sono 3.

Tabella 1: Ricavi di vendita (Euro/ettolitri di prodotto)

Prodotto Ricavo

1     1000

2      800

3      750

======================================================

Tabella 2: Coefficienti tecnologici (percentuali composizione dei prodotti)

Prodotto  1    2    3

Mat. prima

A       90    5    5

B        5   90    5

C        5    5   90

======================================================

Tabella 3: Disponibilità di materie prime (ettolitri/giorno)

Mat.prima  Quantità

A         6.4

B         3.0

C         2.8

======================================================

Tabella 4: Limiti temporali alla produzione (ore)

Prodotto     Inizio             Fine

Minimo  Massimo  Minimo Massimo

1        0       8        4     12

2        6      14       10     18

3       12      20       16     24

======================================================

Tutti i prodotti richiedono 1 minuto per ogni litro