# Esercizio 2: Resine e vernici

In un impianto chimico si devono miscelare particolari sostanze chimiche per produrre resine e vernici. La produzione di ogni tipo di resina e di vernice deve essere compresa tra dati limiti minimi e massimi, imposti dagli acquirenti. Le quantità di sostanze in ingresso all’impianto sono note e costanti nel tempo. Lo stesso vale per le quantità di sostanze necessarie per ottenere ogni unità di prodotto.

Le resine e le vernici prodotte dall’impianto hanno un valore commerciale da cui dipendono i ricavi dell’azienda. Si vuole ovviamente scegliere il piano produttivo ottimo per massimizzare tali ricavi.

Formulare il problema, classificarlo e risolverlo con i dati del file RESINE.TXT. Discutere l’ottimalità e l’unicità della soluzione ottenuta.

Per ogni tipo di prodotto dire entro quali variazioni percentuali del prezzo di mercato il piano di produzione ottima dell’azienda non cambierebbe.

A fronte di un’offerta di 10 tonn/g di sostanza A al prezzo di 5 Euro/Kg e di 150 tonn/g di sostanza C al prezzo di 15 Euro/Kg, dire se sarebbe conveniente accettarle e perché.

I prodotti sono 5, le sostanze da miscelare sono 3.

Tabella 1: Prezzi di vendita dei prodotti [Euro/Kg]

Prodotto  Prezzo

1      300

2      250

3      600

4      280

5      510

Tabella 2: quantità di sostanze da usare per ogni Kg di prodotto [Kg]

Prodotto  Sostanza A  Sostanza B  Sostanza C

1         50          20          35

2         45          28          42

3         46          42          37

4         24          31          29

5         55          25          42

Tabella 3: Quantità disponibile per ogni sostanza [tonn/g]

Sostanza  Quantità

A        4000

B        3500

C        3200

Tabella 4: Quantità massime e minime di produzione [tonn/g]

Prodotto  Minimo  Massimo

1        10       36

2        15       40

3        16       45

4        15       32

5        14       40