Esercizio 1: Produzione e smaltimento

Un impianto produttivo deve realizzare alcuni tipi di prodotto, consumando un dato insieme di materie prime. Le operazioni necessarie per realizzare i prodotti provocano anche la produzione di scorie e materiali di scarto, che devono essere poi trasportati in appositi impianti di smaltimento. Sono dati i coefficienti tecnologici che descrivono il consumo di risorse per ogni unità di prodotto e il budget disponibile ogni giorno per acquistare le risorse. Sono dati anche i profitti unitari, cioè i profitti che l’azienda ottiene dalla produzione e vendita di ogni unità di prodotto. Sono dati i coefficienti tecnologici relativi alla produzione di scorie e materiali di scarto per ogni tipo di prodotto. Sono dati infine i costi di trasporto di ogni tipo di materiale di scarto verso ogni possibile impianto di smaltimento e le loro capacità, cioè le massime quantità di scorie che gli impianti di smaltimento possono ricevere ogni giorno.

Formulare il modello matematico del problema, classificarlo e risolverlo con i dati del file PRODSMAL.TXT.

Studiare poi il comportamento del sistema al variare del budget giornaliero disponibile.

I prodotti sono 3.

Le risorse sono 3.

I tipi di scorie sono 3.

Gli impianti di smaltimento sono 2.

Tabella 1: Profitti dati dalla

produzione [Euro/unità]

Prodotto Profitto

1       1200

2       1500

3       1600

Tabella 2: Coefficienti tecnologici

di produzione [Un. di ris./un. di prod.]

Prod. 1  Prod. 2  Prod. 3

Risorsa 1     2.3      4.5      5.5

Risorsa 2     850      520      600

Risorsa 3     0.8      0.9      0.7

Tabella 3: Costi di acquisto delle

risorse [Euro/unità di risorsa]

Risorsa 1  34

Risorsa 2   0.02

Risorsa 3 100

Tabella 4: Coefficienti tecnologici

produz. scorie [Un. di scorie/un. di prod.]

Prod. 1  Prod. 2  Prod. 3

Scorie A     470      210      155

Scorie B     820      720      800

Scorie C      80       10       15

Tabella 5: Costi unitari di trasporto

delle scorie [Euro/unità di scorie]

Scorie A  Scorie B  Scorie C

Impianto 1     0.25     0.30      0.10

Impianto 2     0.35     0.18      0.11

Tabella 6: Capacità impianti [Un. di scorie]

Capacità

Impianto 1   1250

Impianto 2   3400

Budget = 1000 Euro

Tutti dati sono riferiti alle

attività giornaliere dell'impianto.