Esercizio 1: Evacuazione

Per evacuare una zona colpita da un’alluvione, i residenti che sono stati radunati in alcuni rifugi temporanei devono essere trasportati in tendopoli e strutture alberghiere più sicure. A questo scopo sono stati attivati alcuni collegamenti tramite automobili e minibus. A ciascuno di questi possibili collegamenti è stato associato un diverso costo di trasporto per persona. Per ogni collegamento inoltre è stato calcolato qual è il tempo mediamente necessario al trasporto di ogni persona.

Si vuole pianificare lo spostamento di tutte le persone dai rifugi temporanei a quelli sicuri, effettuando tutti gli spostamenti in parallelo e in modo da minimizzare i costi complessivi dell’operazione e anche il tempo necessario per completarla.

E’ noto il numero di persone attualmente alloggiate in ogni rifugio temporaneo. Sono dati inoltre dei limiti di capacità per ogni struttura ricettiva e per ogni collegamento.

Formulare il problema come problema di ottimizzazione con due obiettivi, classificarlo e risolverlo con i dati del file EVACUAZ.TXT.

Determinare poi la soluzione che risulta ottima secondo i seguenti criteri:

- Minimo costo con tempo non superiore a 120 ore.

- Minimo tempo con costo non superiore a 1 250 000 Euro.

- Massimo miglioramento di tutti gli obiettivi rispetto ai valori standard indicati sopra.

- Minimo costo valutando il tempo in 500 Euro per ogni ora.

Le strutture ricettive sono 6. I rifugi temporanei sono 3.

Tabella 1: Capienza strutture ricettive.

Sito Capienza

1     500

2     650

3     550

4     550

5     550

6     400

Tabella 2: Distribuzione rifugiati

Sito  Persone

A      850

B     1250

C      900

Tabella 3: Costi di spostamento [Euro/persona]

1    2    3    4    5    6

A   250  350  300  380  310  340

B   280  420  450  390  375  350

C   360  410  420  400  380  290

Tabella 4: Tempi di spostamento [ore/persona]

1    2    3    4    5    6

A   0.20 0.35 0.40 0.25 0.25 0.30

B   0.35 0.50 0.45 0.35 0.45 0.40

C   0.25 0.35 0.45 0.40 0.30 0.40

La massima capacità per ogni collegamento è di 400 persone.