Esercizio 3: Frequenze

Una formulazione naturale del problema associa ad ogni frequenza f una variabile binaria x(f) che indica se la frequenza f è stata assegnata all'emittente (x(f)=1) oppure no (x(f)=0).

La funzione obiettivo richiede di trovare il massimo numero di frequenze assegnabili, cioè di massimizzare la somma delle variabili x(f).

I vincoli del problema impongono che due frequenze f1 e f2 non possono essere assegnate entrambe quando la loro differenza in valore assoluto è minore o uguale a K. Perciò esistono tanti vincoli del tipo x(f1) + x(f2) <= 1 quante sono le coppie di frequenze che interferiscono. Un programma che controlla tutte le coppie di frequenze e scrive o no il vincolo corrispondente nella formulazione è contenuto nel file FORMUL.PAS. Esso legge l'elenco delle frequenze dal file FORMUL.IN e scrive il modello sul file Lindo FREQUENZ.LTX. Nel programma il valore di K è dichiarato come una costante.

Il problema è quindi un problema di PLI con variabili 0-1: in particolare si tratta del noto Max Independent Set Problem formulato sul grafo delle incompatibilità.

Il file FREQUENZ.OUT contiene un estratto del file di uscita di Lindo, in cui sono elencate le variabili corrispondenti alle frequenze assegnate.