Esercizio: Appalto

Un’azienda deve valutare l’opportunità di partecipare ad una gara d’appalto nella quale si richiede la fornitura di diversi tipi di prefabbricati. L’azienda è consorziata con altre e deve fare un’offerta specificando la quantità di prefabbricati di ogni tipo che intende fornire.

Per la produzione dei prefabbricati essa ha a disposizione una data quantità di materie prime, già disponibili.

Ogni tipo di prefabbricato ha un valore commerciale diverso e l’azienda ovviamente ha interesse a fare l’offerta più remunerativa.

L’accordo tra le aziende consorziate prevede che ogni azienda partecipante offra una quantità di prefabbricati equamente suddivisa tra i vari tipi richiesti. In particolare si è stabilito che i numeri di prefabbricati di tipo diverso offerti da una stessa azienda non debbano differire di più di un certo limite massimo.

Formulare il problema, classificarlo e risolverlo con i dati del file APPALTO.TXT.

============================================================================

I prefabbricati sono di 5 tipi: A...E.

Le materie prime necessarie alla loro produzione sono 3.

============================================================================

Tabella 1: Coefficienti tecnologici (unità di materia prima / prefabbricato)

Tipo     A    B    C    D    E

Mat.pr.

1       15   10   12   10    8

2       10    8   14   12   16

3        5    2    7    1    4

============================================================================

Tabella 2: Quantità di materie prime disponibili (unità di mat.pr.)

Mat.pr.   Quantità

1        300

2        220

3         90

============================================================================

Tabella 3: Valore dei prefabbricati (KEuro / prefabbricato)

Tipo  Valore

A     10

B     12

C      7

D     13

E      9

============================================================================

Differenza massima ammissibile tra numero di prefabbricati di tipo diverso: 3